## Slide 1
OSCAR/Surface course for RA-II
Submitted by
JMA
YAMAZAKI Amune
Notes: Hello everyone. My name is Amune Yamazaki from the observation division of the Japan Meteorological Agency.
this time, I would like to explain the requirement for meteorological observation in Japan and the observation network of JMA.
Finally, I would like to talk a little about the JMA's contribution to OSCAR / Surface.

## Slide 2: Overview of JMA’s Weather Observation
Characteristics of Japanese weather
Four seasons, beautiful natural environment
Many weather disasters
JMA’s weather observations
Surface observation
Radar observation
Radiosonde observation
Wind profiler observation
Heavy rain
Landslides
Big earthquakes
Use of observation data
Daily weather forecast
Warning and advisory for weather disaster
Monitoring of the climate
etc.
Typhoon
Notes: Japan has four clearly defined seasons and is blessed with a beautiful natural environment.
However, it is hit by many disasters such as heavy rain and accompanying landslides, typhoons and big earthquakes.
To prepare for such disasters, JMA conducts various weather observations such as surface, radar, radiosonde, and wind profiler.

## Slide 3
JMA Surface Observation network
Observations, Special AWS 155 sites
(including special automated weather stations)
Rainfall, Temperature, Wind, Sunshine 687 sites
Rainfall, Temperature, Wind 86 sites
(including 9 extraordinary observation sites)
Rainfall 372 sites
(including 3 extraordinary observation sites)
Snowfall 324 sites
Chichijima, Minamitorishima: 4 elements
Hahajima: Rainfall
AMeDAS（Automated Meteorological Data Acquisition System）
Notes: This is a map of JMA's surface observation network.
155 stations represented by red dots are SYNOP stations.
In addition, automatic observations are used to observe temperature, precipitation, and wind. We have a total of 1300 ground stations. We also observe snow depth in snowy areas.

## Slide 4
JMA’s Surface Weather Observations
155 sites
Rain Sensor
Precipitation
Gauge
Thermometer
Hygrometer
Pyranometer
Snow Cover Meter
Sunshine Recorder
Visibility Meter
Combined Wind Vane and
Propeller Anemometer
Human
Detector
Barometer
Data Converter & Processing Unit
JMA-10 type
Notes: At the 155 SYNOP stations which I mentioned earlier, air pressure, temperature, humidity, precipitation, wind direction and wind speed are observed using JMA-10 type observation equipment.
全国約60か所の気象台・測候所では、気圧、気温、湿度、風向、風速、降水量、積雪の深さ、降雪の深さ、日照時間、日射量、雲、視程、大気現象等の気象観測を行っています。雲、視程、大気現象等は観測者が目視によって観測していますが（一部の気象台除く）、その他は地上気象観測装置によって自動的に観測を行っています。また、全国約90か所の特別地域気象観測所では、地上気象観測装置による自動観測のみを行っています。
これらの観測データは、注意報・警報や天気予報の発表等に利用されるほか、気候変動の把握や産業活動の調査・研究等で活用されています。

## Slide 5
JMA Radar Observation Network
Notes: This is a map showing the radar observation network. There are 20 sites in total, which are arranged to cover almost the whole areas of Japan. Radar observation data is used for short-term forecasts of precipitation.
気象庁は1954年に気象レーダーの運用を開始し、現在、全国に20か所設置しています。気象レーダーで観測した日本全国の雨の強さの分布は、リアルタイムの防災情報として活用されるだけでなく、降水短時間予報や降水ナウキャストといった予報の作成にも利用されています。
わが国は山地が多いため、レーダーの設置場所によっては各レーダーが観測可能な範囲が地形の影響を受けます。このことを十分に考慮して、わが国の国土のほぼ全域をカバーするようにレーダーを配置しています。

## Slide 6
JMA Radiosonde observation network
Notes: This is a map showing the radiosonde observation network. There are 16 observation points in total, of which 8 are launched by humans and the remaining 8 are launched automatically. Radiosonde observation data is used for numerical prediction models.
気象庁では、全国16か所の気象官署や昭和基地（南極）で実施しています。 この他、海洋気象観測船でもラジオゾンデによる高層気象観測を行っています。 ラジオゾンデによる高層気象観測で得られたデータは、天気予報の基礎である数値予報モデルや、気候変動・地球環境の監視、航空機の運航管理などに利用されています。

## Slide 7
JMA Wind profiler observation network
Notes: This is a map showing the wind profiler observation network. There are 33 observation points nationwide, and the obtained data is used for numerical forecasts.
ウィンドプロファイラは、2001年4月に運用を開始し、現在全国に33か所あります。 各ウィンドプロファイラで得られた観測データは、気象庁本庁にある中央監視局に集められ、きめ細かな天気予報のもととなる数値予報などに利用されています。

## Slide 8
JMA’s contribution to OSCAR/Surface
TOKYO
ISHIGAKIJIMA
Registered Mandatory Items (phase I,II) about the following observation elements
・ Temperature
・ Humidity
・ Pressure
・ Precipitation
・ Wind
Notes: Finally, we will introduce the JMA's contribution to OSCAR / Surface.
For 155 SYNOP ground stations, we have completed the input of metadata in the Mandatory Item (phase I, II) of OSCAR / Surface.
The observation items that have been registered are temperature, humidity, air pressure, precipitation, and wind.
As an example, this presentation includes an observation station in Tokyo and Ishigakijima that was recently certified as a WMO Centennial Observing Stations.
In the future, we will check the entered information.

## Slide 9
Thank you
yamazaki.amune@met.kishou.go.jp
Notes: thank you for your attention.

## Slide 10: 日本における気象観測の概要
概要
毎日の天気予報(Daily weather forecast)、雷雨や集中豪雨の監視(severe weather monitoring)、台風情報の分析(typhoon analysis)や気候監視(climate change monitoring)などに用いられ、気象情報の根幹となる
注意報・警報等の防災情報、空路や海路等の輸送の安全確保、経済活動への利用など

## Slide 11
JMA’s Surface Weather Observations
Rain Sensor
Precipitation Gauge
Thermometer
Hygrometer
Pyranometer
Snow Cover Meter
Sunshine Recorder
Visibility Meter
Combined Wind Vane and
Propeller Anemometer
Barometer
JMA-10 type
Data Converter & Processing Unit
Notes: 地上気象観測155地点における観測要素（気温・湿度・気圧・降水量・風向風速・日照・積雪深）と測器について
各測器から変換部にデータを取り込み、ネットワークを通して1分毎に観測データをセンターシステムに送信
センターシステムにてデータ集信、品質管理を行っている
（また、観測環境はCIMOの分類における階級２以上を基準とする（雨量））

## Slide 12
JMA Upper-air Observation Netwoｒk
Radiosonde station 16
Windprofiler station 33
Notes: ラジオゾンデによる観測を全国16地点、ウィンドプロファイラによる観測を33地点で実施
気象庁では、全国16か所の気象官署や昭和基地（南極）で実施しています。 この他、海洋気象観測船でもラジオゾンデによる高層気象観測を行っています。 ラジオゾンデによる高層気象観測で得られたデータは、天気予報の基礎である数値予報モデルや、気候変動・地球環境の監視、航空機の運航管理などに利用されています。
ウィンドプロファイラは、2001年4月に運用を開始し、現在全国に33か所あります。 各ウィンドプロファイラで得られた観測データは、気象庁本庁にある中央監視局に集められ、きめ細かな天気予報のもととなる数値予報などに利用されています。

## Slide 13
地上気象観測網
（平成31年４月１日現在）
JMA Radar Observation Network
Doppler radars (20)
Notes: 気象庁は1954年に気象レーダーの運用を開始し、現在、全国に20か所設置しています。気象レーダーで観測した日本全国の雨の強さの分布は、リアルタイムの防災情報として活用されるだけでなく、降水短時間予報や降水ナウキャストといった予報の作成にも利用されています。
わが国は山地が多いため、レーダーの設置場所によっては各レーダーが観測可能な範囲が地形の影響を受けます。このことを十分に考慮して、わが国の国土のほぼ全域をカバーするようにレーダーを配置しています。

## Slide 14: 日本についての概要
概要
毎日の天気予報(Daily weather forecast)、雷雨や集中豪雨の監視(severe weather monitoring)、台風情報の分析(typhoon analysis)や気候監視(climate change monitoring)などに用いられ、気象情報の根幹となる
注意報・警報等の防災情報、空路や海路等の輸送の安全確保、経済活動への利用など