## Slide 1
Atelier OSCAR/Surface Dakar/Senegal
TOGO
Elaboré par N’KOYI M’POH

## Slide 2: Outline
Introduction au pays et au SMHN
Contexte physique du pays
Exigences nationales pour les observations
Inventaire des capacités d'observation nationales actuelles

## Slide 3: INTRODUCTION
Le Togo est un petit pays de l’Afrique occidentale limité au nord par le Burkina-Faso, au sud par l’océan atlantique, à l’est par le Benin et à l’ouest par le Ghana. D’une longueur de 6ookm, sa largeur varie entre 50 et 150km. Il a une superficie de 56600km2 et compte environs 6 millions d’habitants aujourd’hui.
Le Togo possède un climat subéquatorial au sud et subsaharien au nord, avec des températures annuelles moyennes comprises entre 27,2 °C et 30 °C sur le littoral.Le Sud est soumis à deux saisons des pluies et deux saison sèches tandis que le Nord ne connait qu’une seule saison des pluies et une seule saison sèche. Les précipitations atteignent parfois 1700 mm surtout dans les zones montagneuses.

## Slide 4
La Direction Générale de la Météorologie Nationale du Togo est un service de la République Togolaise, créée par décret n° 71/027 du 18 novembre 1971.
Elle s’est donnée pour objectifs principaux :
- D’organiser, de réglementer et d’harmoniser les programmes d’actions météorologiques en relation avec l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM),
- De gérer et d’exploiter le réseau météorologique national,
- De former le personnel de la météorologie nationale,
- De mettre à la disposition des usagers tant nationaux qu’internationaux, des données statistiques fiables

## Slide 5
La Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN) a un réseau météorologique constitué de:
neuf (9) stations synoptiques à la fois classiques et automatiques;
18 stations synoptiques purement automatiques;
Au total 26 stations automatiques;
Quatre (4) stations climatologiques;
136 postes pluviométriques automatiques;
100 postes pluviométriques classiques;

## Slide 6
La Direction Générale de la Météorologie Nationale manque de :
- personnel qualifié en météo et maintenance informatique (la majorité est admise à la retraite).
-Manque de matériel de collecte, de traitement des données et de maintenance informatique.
- Insuffisance de matériel roulant pour inspection

## Slide 7: CONTEXTE PHYSIQUE DU PAYS
Le Togo est un pays constitué en majorité de plaines. Sur une distance de près de 300 km, une chaîne de montagne appelée chaîne de l’Atakora prends le pays en écharpe du Nord au sud.
Deux grands fleuves arrosent le pays avec leurs réseaux hydrographiques.
Le réseau hydrographique de l’OTI au Nord et celui du MONO au Sud.
L’extrême sud du pays est constitué d’un bassin alimenté par deux petits fleuves avec un système lagunaire provenant du Ghana et qui continue jusqu’au bénin.

## Slide 10: EXIGENCES NATIONALES POUR LES OBSERVATIONS
L’agriculture est essentiellement l’activité principale de la population togolaise. Les transports ne viennent qu’au 2ème rang.
Les variables observées les plus pertinentes sont portées sur :
La température de l’air
Les températures extrêmes (maxima et minima)
La température dans le sol (profondeur de , 10,20, 50 et 100 cm)
La température maxi et min du sol (5 cm au dessus du sol)
Les précipitations (quantité et intensité)
L’humidité
Direction et vitesse du vent
Pression atmosphérique
L’évaporation
L’insolation
Le rayonnement

## Slide 11: INVENTAIRE DES CAPACITÉS D'OBSERVATION NATIONALES ACTUELLES

## Slide 14
Le Togo n’a pas encore de radar
Il y a une station de détection de foudre qui est en installation, les autres vont suivre par le projet WASCAL
Il est prévu trois stations maritimes par le projet HYDROMET mais qui ne sont pas encore acquises.
Les mesures en altitude sont faites par l’ASECNA
Les stations hydrologiques sont détenues par le service d’hydrologie

## Slide 15
NAME | LATITUDES | LONGITUDE | ELEVATION | STATION TYPE | VARIABLE | SCHEDULE
Lomé | 6,17455 | 1,25315 | 19.60m | synoptique | Paramètres cités et foudre | horaire
Tabligbo | 6,60475 | 1,50789 | 40m | synoptique | Paramètres cités | horaire
Kouma-Konda | 6,95617 | 0,572 | 641m | synoptique | Paramètres cité | horaire
Atakpamé | 7,53838 | 1,12143 | 400m | synoptique | Paramètres cités | horaire
Sotouboua | 8,56 | 0,98 | 577m | Climatologiques | Paramètres cités | horaire
Sokodé | 8,99517 | 1,15176 | 387m | synoptique | Paramètres cité | horaire
Kara | 9,62788 | 1,20357 | 342m | synoptique | Paramètres cités | horaire
Niamtougou | 9,8 | 1,083333 | 462m | synoptique | Paramètres cités | horaire
Mango | 10,36191 | 0,46916 | 146m | synoptique | Paramètres cités | horaire
Dapaong | 10,836 | 0,22809 | 230m | synoptique | Paramètres cités | horaire
Mandouri | 10,85 | 0,82 | 140m | Climatologique | Paramètres cités | horaire
Bassar | 9,277583 | 0,7851389 | 315m | Climatologique | Paramètres cités | horaire
Guérin Kouka | 9,683268 | 0,606177 | 225m | pluviométrique | pluviométrie | horaire
Tindjassee | 8,651389 | 0,4458333 | 125 m | pluviométrique | pluviométrie | horaire
Kanté | 9,961861 | 1,042944 | 280m | Climatologique | Paramètres cités | horaire
Dayni | 7,217278 | 0,69875 | 795m | climatologique | Paramètres cité | horaire
Anié Mono | 7,58 | 1,51 | 160m | Climatologique | Paramètres cités | horaire
Pagouda | 9,74084 | 1,32286 | 430m | climatologique | Paramètres cités | horaire
Blitta | 8,33 | 0,98 | 350m | Climatologique | Paramètres cités | horaire
Pya hodo | 9.666778 | 1.172333 | 246 m | climatologique | Paramètres cités | horaire

## Slide 16
Merci